# ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
| --- |
| Том 1. | Проект планировки: Основная часть. |  |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Графические материалы: |  |
|  | Проект планировки: Основная часть. |  |
| Лист 1 | Чертеж планировки территории | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертёж красных линий | М 1:2000 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
| Том 3. | Проект планировки: Материалы по обоснованию. |  |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Графические материалы: |  |
|  | Проект планировки: Материалы по обоснованию. |  |
| Лист 1 | Карта планировочной структуры территории | М 1:15000 |
| Лист 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| Лист 3 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:2000 |
| Электронная версия проекта на CD |  |

Проект соответствует действующему законодательству РФ в области градостроительной деятельности, правилам и  нормам градостроительного проектирования.

# Авторский состав:

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | Начальник партии топографии, руководитель проекта Начальник камеральной группы | Алексеев А.А. Логинов А.Н. |
| Юридическое сопровождение | Заместитель директора по инженерным изысканиям | Зеленин А.С. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | Начальник партии топографии, руководитель проекта Начальник камеральной группы | Алексеев А.А. Логинов А.Н. |

# Содержание

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА	21

Авторский состав:	22

Содержание	23

Введение.	24

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	25

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	25

1.1 Климат	25

1.2 Гидрология	25

1.3 Почвы	25

2.СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	26

2.1. Размещение в плане сельского поселения	26

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.	27

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.	27

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.	29

5.1.1. Современное использование территории.	29

5.1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории	30

5.1.2.1. Формирование планировочной структуры. Красные линии.	30

5.1.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального	32

5.1.4. Основные параметры территории проектирования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:246.	34

5.1.5. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания	41

5.1.6. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения на территории проектирования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:246.	42

5.1.6.1. Водоснабжение и водоотведение.	42

5.1.6.3. Газоснабжение.	42

4.1.6.4.	Электроснабжение.	42

4.1.6.5.	Сети связи.	43

5.1.6.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	43

5.1.6.7. Озеленение и благоустройство.	43

6. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	44

7. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	44

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.	47

ПРИЛОЖЕНИЯ	49

# Введение.

Документация по планировке территории «Проект планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:246 расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение» выполнен с целью определения местоположения границ земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования, разработана в 2018 г. АО «институт Новгородинжпроект» на основании договора с ООО «МежРегионИнвест» от 05.10.2018 №118.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Земельным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Генеральным планом Успенского сельского поселения, в редакции решения Совета депутатов Успенского сельского поселения 30.12.2014 №183;

- Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от 30.12.2014 г. № 184  (в редакции решений от 10.11.2016 г. № 77, от 26.12.2016 № 78, от 10.04.2018  № 150)

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Постановлением от 10.09.2018 №173 Администрации  Успенского сельского поселения «О подготовке проекта планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:246;

- Техническим отчетом по инженерно-геодезическим изысканиям ВН-16334-09-ИГДИ, выполненным АО «институт Новгородинжпроект» в 2018 году.

Разработка документации по планировке территории осуществлена с целью:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также  для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

В географическом отношении участок работ расположен на территории Чудовского района, центром которого является г. Чудово.

Город Чудово — районный центр Новгородской области, расположенный в 75 км к се-веру от Великого Новгорода на Приильменской низменности. Является крупным железнодо-рожным узлом (Чудово — Московское) на пересечении линий Бологое — Санкт- Петербург и Чудово — Волховстрой.

Рельеф местности равнинный, с перепадами высот от 31 м и до 36.

# 1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

## 1.1 Климат

Климатические условия района определяются близостью к большим водным пространствам: Финскому заливу, Ладожскому озеру и озеру Ильмень. Район работ находится в зоне умеренного континентального климата, который формируется под влиянием воздушных масс Атлантики и отличается повышенной влажностью, сравнительно тёплой зимой и прохладным летом. Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНИП 23-01-99*» по данным ближайшей станции Великий Новгород средняя годовая температура воздуха составляет 4,00С. Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -8,70С, самым теплым – июль со среднемесячной температурой 17,30С. Абсолютная минимальная температура воздуха составила -450С, абсолютная максимальная температура воздуха составила 340С. Продолжительность дней со средней температурой менее 00С составляет 143 суток. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 85%, наиболее тёплого месяца – 76%. Общее годовое количество осадков составляет 600 мм, причем за холодный период года (ноябрь-март) выпадает 176 мм осадков, за теплый период года (апрель-октябрь) выпадает 424 мм осадков. Суточный максимум осадкой 72 мм. В холодный период года преобладают ветра южного направления со средней скоростью 4,6 м/с. В теплый период года преобладают ветра юго-западного направления со средней скоростью 4,0 м/с. Устойчивое залегание снежного покрова продолжается 135 дней, причем мощность его может быть до 0,4-0,5 м, с гололедом - 12, с туманом – 51. Ветровой режим отличается преобладанием южных и юго-западных направлений ветра. Наибольшая скорость ветра (МС Войцы) повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 24м/с, повторяемостью 1 раз в 15 лет – 25 м/с, повторяемостью 1 раз в 20 лет – 26 м/с.

## 1.2 Гидрология

Гидрографическая сеть вблизи территории проектирования характеризуется наличием реки Доброха протекающей в 1,4 км на северо-восток от участка работ, а также ручья без названия, протекающего через участок планирования.

## 1.3 Почвы

Преобладающий тип почв - дерново-подзолистый с малым количеством гумуса, супесчаный в центральной и южной, суглинистый в северо-восточной частях региона. Кроме того, распространены осушённые торфяные почвы, земли

В связи с изложенным дальнейшим стадиям проектирования промышленной застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

# 2.СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Размещение в плане сельского поселения

В рамках работ по договору предусматривается разработка проектной документации на земельный участок с кадастровым номером 53:20:0410301:246

#### Земельный участок расположен в западной части успенского сельского поселения. Площадь земельного участка составляет 120 га.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

Рис.3.1. Схема функционального зонирования территорий проектирования.

# 4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Территория проектирования частично попадает в водоохранную зону и прибрежную защитную зону ручья без названия и не находится в зоне затопления 1% паводками.

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- от 110 кВ  - 20 м.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

Кроме того на схеме границ зон с особыми условиями использования территории помимо вышеперечисленных особых условий использования отражены охранные зоны от планируемых инженерных коммуникаций.

Охранные зоны сетей водопровода установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 5 м.

Охранные зоны сетей водоотведения (канализации) установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет от самотечной – 3 м и от напорной – 5 м.

Охранные зоны сетей связи установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет - 0,6 м, однако исходя из Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» принимается размер ремонтно-охранной зоны – 2 метра.

Охранные зоны сетей теплоснабжения установлены на основании типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей Приказ от 17 августа 1992 г. №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» и составляет – 5 м.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения.

Окончательное местоположение инженерных коммуникаций будет определено соответствующей проектной документацией, в данном проекте для удобства охранные зоны планируемых коммуникаций объеденены.

На территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.

Территории проектирования частично попадает в санитарно-защитную зоны действующего полигона твердых бытовых отходов (земельный участок с кадастровым номером 53:20:0410301:139).

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки: Материалы по обоснованию: Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

# 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

## 5.1.1. Современное использование территории.

Территория проектирования находится в квартале 53:20:0410301:. Территория проектирования в настоящее время не освоена, не застроена, покрыта луговой и кустарниковой растительностью.

Рис. 5.1.1. Кадастровая карта территории проектирования в квартале 53:20:0410301:.

На территорию планировки накладываются охранные зоны инженерных коммуникаций и водоохранная зона ручья, протекающего через земельный участок. Данные зоны накладывают на территорию определённые планировочные ограничения, которые необходимо учитывать при определении назначения и границ зон формируемых в проекте планировки.

На территории проектирования в квартале наличия объектов археологического наследия установлено не было.

При анализе современного использования территории использовалась топографическая основа.

Площади земельных участков отражённых на Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки в Проекте планировке: Материалы по обоснованию, а так же приведены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

Баланс современного использования территории квартала 53:20:0410301:

| № з/у | Адресный ориентир | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь по ГКН, м2 | Площадь (фактич), м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | дом |  |  |  |  |  |
| 1 | Новгородская область, р-н Чудовский, с/п Успенское | — | 53:20:0410301:246 | производственная деятельность (код 6.0) | 1202524 | 1202524 | Временный |
| 2 | обл. Новгородская, р-н Чудовский, Чудовское лесничество, Лезненское участковое лесничество, лесной квартал №220 | — | 53:20:0410301:143 | Для размещения объектов лесного фонда | 100085 | 100085 | Ранее учтенный |

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Материалы по обоснованию: Схема использования территории в период подготовки проекта планировки.

## 5.1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

## 5.1.2.1. Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация – генеральный план и правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – зон, кварталов, территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Расстояние между красными линиями в большинстве случаев соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Карта Генеральный план (основной чертёж) Успенского сельского поселения представлена на рис. 5.1.2.1.1.

Дорожная сеть, ограничивающая территорию проектирования, отражена в материалах генерального плана. При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территории общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

В границах проекта планировки выделяются несколько территорий на которых расположены:

- озеленение и объекты благоустройства;

- автомобильные дороги;

- сети инженерно-технического обеспечения;

Рис. 5.1.2.1.1. Генеральный план (основной чертеж).

## 5.1.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального

Проект планировки выполнен с целью  определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также  для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

В соответствии с требованиями технического задания на разработку проекта планировки территории, объемно-пространственное решение застройки и планировочные решения проекта приняты в соответствии с Генеральным планом Успенского сельского поселения, в редакции решения Совета депутатов Успенского сельского поселения 30.12.2014 №183.

Максимально сохранена сложившаяся дорожная сеть и функциональное зонирование  территории. Кроме того, согласно требованиям технического задания в проекте максимально сохранены объекты инженерного обеспечения и магистральные сети. Инженерные сети рассматриваются в непрерывной связи с существующей инфраструктурой и перспективой развития города согласно Генерального плана муниципального.

Планировку территории выполняется в соответствии со СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

При формировании территории планировки учитывались положения:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Земельным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Генеральным планом Успенского сельского поселения, в редакции решения Совета депутатов Успенского сельского поселения 30.12.2014 №183;

- Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от 30.12.2014 г. № 184 (в редакции решений от 10.11.2016 г. № 77, от 26.12.2016 № 78, от 10.04.2018  № 150)

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Постановлением от 10.09.2018 №173 Администрации Успенского сельского поселения «О подготовке проекта планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:246;

- Техническим отчетом по инженерно-геодезическим изысканиям ВН-16334-09-ИГДИ, выполненным АО «институт Новгородинжпроект» в 2018 году.

и с учетом требований нормативов градостроительного проектирования были приняты  следующие планировочные решения:

Упорядочение планируемой застройки и исключение чересполосицы в земельных участках;

- Сформировать дорожно-транспортную систему с учетов существующей и планируемой на перспективу дорожной;

- Предусмотреть необходимые инженерные системы для обеспечения безопасности на данной территории водоснабжения, водоотведения, электро-, тепло- и газоснабжения, с целью нормального функционирования предприятия.

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с градостроительным кодексом, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект планировки включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

При разработке проекта планировки предусматривалась следующая последовательность осуществления мероприятий предусмотренных проектом:

- выдать разрешения на строительство после обращения застройщика с заявлением согласно градостроительному законодательству Российской Федерации в порядке, предусмотренном;

- предусмотреть создание условий для проведения строительных работ на территории проектирование (строительство дорожной инфраструктуры, системы энерго- и водообеспечения территории);

- осуществить строительство объектов капитального строительства, и  линейных объектов (инженерных сетей и подъездных путей) в соответствии с проектной документацией, включая работы по благоустройству территории;

- осуществить сдачу построенных объектов в эксплуатацию в установленном порядке.

Рекомендуем разбить выполнение работ строительно-монтажных работ на части и выполнять их последовательно, прокладку магистральных инженерных коммуникаций необходимо производить при увязке с планируемой застройкой и развитием инженерной инфраструктуры.

Планируемая транспортная сеть территории представляет собой систему взаимосвязанных проездов, обеспечивающих местные транспортные и пешеходные .

Положения о характеристиках развития социального обслуживания.

На территории проектирования на земельном участке 53:20:0410301:246 отсутствуют и не планируются к размещению объекты социального обслуживания населения. Оказание услуг социально-бытового характера планируется за счет существующих или планируемых к строительству объектов в близлежащих микрорайонах города.

Положения об объектах культурного наследия.

На территории проектирования в квартале 37:25:011011: наличия объектов археологического наследия установлено не было.

## 5.1.4. Основные параметры территории проектирования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:246.

Таблица 5.1.4.1

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственная зона завода флат-стекло; | 318000 |
| 2 | Производственная зона обогатительного завода; | 107300 |
| 3 | Складская зона | 203120 |
| 4 | Административно-бытовая зона; | 69700 |
| 5 | Зона отдыха и спорта | 16000 |
| 6 | Хозяйственная зона; | 60670 |
| 7 | Зона территории водозабора; | 35900 |

| Показатель | Ед. изм. | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | м2 | 1 202 524 |
| Территория размещения внутренних проездов |  |  |
| с асфальтобетонным покрытием: | м2 | 41236 |
| железные дороги | км | 1.863 |
| Территория занятая объектами капитального строительства для целей производства | м2 | 425300 |
| Территория занятая объектами капитального строительства с административно-бытовыми целями | м2 | 69700 |
| Территория занятая объектами капитального строительства с хозяйственно-техническими целями | м2 | 49870 |
| Территория зон отдыха и спорта | м2 | 16000 |
| Территория объектов водозабора и очистки стоков | м2 | 38200 |
| Территория автотранспортного предприятия | м2 | 6500 |
| Территория пожарного депо | м2 | 600 |

Технико-экономические показатели

Таблица 5.1.4.2.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчётный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |
|  | 1.1 | Площадь проектируемой территории всего | га |  | 120,2524 |
|  |  | в том числе территории: |
|  |  | 1.1.1 | жилых зон (квартал, микрорайоны и другие) | га/кв. м/чел. | — | — |
|  |  | из них: |
|  |  |  | многоэтажная застройка | га/кв. м/чел. | — | — |
|  |  |  | 4–5-этажная застройка |  | — | — |
|  |  |  | малоэтажная застройка |  | — | — |
|  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га/кв. м/чел. | — | — |
|  |  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | — | — |
|  |  |  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) |  | — | — |
|  |  | 1.1.2 | рекреационных зон |  | — | 1,6 |
|  |  | 1.1.3 | зон инженерной и транспортной инфраструктуры |  | — | 4,12 |
|  |  | 1.1.4 | производственных зон |  | — | 42,53 |
|  |  | 1.1.5 | иных зон |  | — | — |
|  | 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га/кв. м/чел. | — | — |
|  | 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования, всего |  | — | — |
|  |  | из них: |
|  |  | 1.3.1 | зеленые насаждения общего пользования | га/кв. м/чел. | — | — |
|  |  | 1.3.2 | улицы, дороги, проезды, площади |  | — | — |
|  |  | 1.3.3 | прочие территории общего пользования |  | — | — |
|  | 1.4 | Коэффициент застройки | % | — | — |
|  | 1.5 | Коэффициент плотности застройки | % | — | — |
|  | 1.6 | Из общей территории: | га | — | — |
|  |  | 1.6.1 | земли федеральной собственности | га | — | — |
|  |  | 1.6.2 | земли областной собственности |  | — | — |
|  |  | 1.6.3 | земли муниципальных образований |  | — | — |
|  |  | 1.6.4 | земли частной собственности |  | — | 120,2524 |
| 2. | Население |
|  | 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | — | — |
|  | 2.2 | Плотность населения | чел./га | — | — |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м. общей площади квартир | — | — |
|  | 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | — | — |
|  | 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м. общей площади квартир | — | — |
|  | 3.4 | Убыль жилищного фонда |  | — | — |
|  |  | Всего, в том числе |
|  |  | 3.4.1 | государственной и муниципальной собственности |  | — | — |
|  |  | 3.4.2 | частной собственности |  | — | — |
|  | 3.5 | Из общего объёма убыли жилищного фонда убыль: |  |  | — |
|  |  | 3.5.1 | по техническому состоянию |  | — | — |
|  |  | 3.5.2 | по реконструкции |  | — | — |
|  |  | 3.5.3 | по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | — | — |
|  | 3.6 | Новое жилищное строительство — всего |  | — | — |
|  |  | в том числе: |
|  |  |  | малоэтажное |  | — | — |
|  |  |  | из них: |  | — | — |
|  |  |  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  | — | — |
|  |  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | — | — |
|  |  |  | 4–5-этажная застройка |  | — | — |
|  |  |  | многоэтажная застройка |  | — | — |
| 4. | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |
|  | 4.1 | Детские дошкольные учреждения | всего/1000 чел. мест | — | — |
|  | 4.2 | Общеобразовательные школы | всего/1000 чел. мест | — | — |
|  | 4.3 | Поликлиники | всего/1000 чел. посещений в смену | — | — |
|  | 4.4 | Аптеки | объектов | — | — |
|  | 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену | — | — |
|  | 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | всего/1000 чел. соответствующие единицы | — | — |
|  | 4.7 | Учреждения культуры и искусства | всего/1000 чел. мест | — | — |
|  | 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения | всего/1000 чел. мест | — | — |
|  | 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | — | — |
|  | 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  | — | — |
|  | 4.11 | Прочие объекты социально культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  | — | — |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
|  | 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети — всего | км | — | 0,69 |
|  |  | в том числе: |
|  |  |  | магистральные дороги |  | — | — |
|  |  |  | из них: |
|  |  |  | скоростного движения |  | — | — |
|  |  |  | регулируемого движения |  | — | — |
|  |  |  | магистральные улицы |  | — | — |
|  |  |  | из них: |
|  |  |  | общегородского значения |  | — | — |
|  |  |  | непрерывного движения |  | — | — |
|  |  |  | регулируемого движения |  | — | — |
|  |  |  | районного значения |  | — | — |
|  |  |  | улицы и проезды местного значения |  | — | 0,69 |
|  | 5.2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта |  |  | — |
|  |  | в том числе: |
|  |  |  | троллейбус |  | — | — |
|  |  |  | автобус |  | — | — |
|  | 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  | — |
|  |  | в том числе: |
|  |  |  | постоянного хранения | маш.-мест | — | — |
|  |  |  | временного хранения | маш.-мест | — | — |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
|  | 6.1 | Водопотребление — всего | тыс.куб.м/сут | — | — |
|  | 6.2 | Водоотведение |  | — | — |
|  | 6.3 | Электропотребление | вВт.ч/год | — | — |
|  | 6.4 | Расход газа | млнкуб.м/год | — | — |
|  | 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/год | — | — |
|  | 6.6 | Количество твёрдых бытовых отходов | тыс.куб.м/сут. | — | — |
|  |  | в том числе утилизируемых |  | — | — |
|  | 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | — | — |
|  | 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования |  | — | — |
| 7. | Охрана окружающей среды |
|  | 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | — | — |
|  | 7.2 | Территории требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | — | — |
| 8. | Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|  | всего | га | — | — |

Характеристики планируемого развития территории

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Производственная зона завода флат-стекло

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка строительная промышленность (код 6.6) - не более 60% от его площади;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Производственная зона обогатительного завода

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка строительная промышленность (код 6.6) - не более 60% от его площади;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Складская зона

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка склады (код 6.9) - не более 70% от его площади;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Административно-бытовая зона

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка строительная промышленность (код 6.6) - не более 60% от его площади;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Зона отдыха и спорта

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка прочие виды не подлежит установлению;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Хозяйственная зона

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка обслуживание автотранспорта (код 4.9) - не более 80% от его площади;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 6 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Зона водозабора

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка прочие виды не подлежит установлению;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

Санитарная очистка территории

Централизованный сбор и транспортировка отходов на полигоны от объектов, не относящихся к жилому фонду, осуществляется по договорам, предварительно заключённым со специализированными предприятиями. Вывоз отходов производится либо по графику, либо по разовым заявкам.

Метод производства работ на полигоне: послойное складирование, уплотнение, изоляция и захоронение. В качестве изолирующего инертного материала слоев отходов используется грунт и строительный мусор.

На полигоне бытовых отходов не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтесодержащих отходов, трупов животных, жидких отбросов, крупногабаритных отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться отдельно на специальных сооружениях.

Для токсичных отходов требуется специальная обработка и дальнейшее захоронение. Отработанные шины и замазученные отходы возможно использовать после переработки в дорожных покрытиях.

## 5.1.5. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть на территориях планировки в настоящее время отсутствует.

Генеральным планом предусмотрено транспортное освоение территорий проектирования.

Улично-дорожная сеть, проходящая вдоль на территории планировки, имеет следующую классификацию:

- улицы местного значения в жилой застройке.

- магистральная улица районного значения (транспортно-пешеходная).

Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфальтобетон.

Согласно СНиП 2.07.01-89* в проекте принята следующая классификация проектируемой улично-дорожной сети:

- магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

- магистральные улицы районного значения;

- улицы и дороги местного значения.

Параметры магистральных улиц и дорог местного значения представлены ниже:

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, %о | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы: районного значения: транспортно-пешеходные | 70 | 3,5 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,0 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,0 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,0 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |

*- Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50 - 75; магистральных улиц - 40 - 80; улиц и дорог местного значения - 15 - 25.

Транспортная система, расположенная вокруг территории проектирования не входит в территорию проектирования.
Основное движение транспортных средств в районе территории проектирования осуществляется по автодороге Зуево-Кириши.

При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Проектом предлагается учесть необходимости предприятия в использовании не только автомобильного, но и железнодорожного транспорта в целях доставки и отгрузки материалов и продукции. Проект предусматривает устройство железнодорожных путей связывающих складские зоны предприятия с магистральными железнодорожными путями. Указанные планируемые железные дороги в графической части отражены на Схеме границ зон с особыми условиями использования территории. Также отражена планируемая дорожная сеть с асфальтобетонным покрытием.

## 5.1.6. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения на территории проектирования земельного участка
с кадастровым номером 53:20:0410301:246.

В целях обеспечения нормального функционирования предприятий на планируемой территории планируется предусмотреть строительство линейных объектов сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и связи. С учетом уточнения планируемых мощностей и потребностей предприятий, объектов инфраструктуры и других объектов на планируемой территории конкретное местоположение, габариты и параметры трубопроводов и кабельных линий будут уточнены соответствующими проектами. В целях сохранения общей концепции принятой схемой размещения объектов на данной территории, а также удобством строительства и дальнейшего обслуживания планируемые инженерные коммуникации проектом предлагается разместить в коридорах следующих вдоль планируемых проездов. Указанные коридоры планируемых коммуникаций в графической части отражены на Схеме границ зон с особыми условиями использования территории.

## 5.1.6.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Источником водоснабжения на территории проектирования будет комплекс скважин, расположенных на территории зоны водозабора. Сеть водоснабжения будет выполнена трубопроводом из полиэтиленовых труб диаметрами 110х10 и 75х6,8. Наружное пожаротушение предусматривается от сети пожарных гидрантов, установленных на проектируемой внутриплощадочной сети на расстояниях 25-50 метров от проектируемых зданий

Водоотведение.

На проектируемой территории планируется размещение раздельных сетей водоотведения бытовых и промышленных стоков. Сети водоотведения будут выполнены трубопроводами из полиэтиленовых, керамических и бетонных труб различных диаметров.

Наружные сети дождевой канализации.

Дождевая канализация проектируется для сбора и отвода поверхностного стока и дренажных вод внутриплощадочной канализации. Проектом предусмотрен самотечный отвод дождевых вод в коллектор диаметром 250-315 мм с установкой колодцев. Самотечный коллектор прокладывается под дорогой. Высота засыпки над верхом трубы составляет 1,2-1,4 м. В качестве основания принято грунтовое плоское основание с песчаной подготовкой.

## 5.1.6.3. Газоснабжение.

Для удовлетворения потребности производственного комплекса в природном газе планируется подключение его к магистральному газопроводу среднего давления. Диаметры трубопроводов и спецификация оборудования будут предусмотрены в соответствующей проектной документации после получения технических условий в АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

## Электроснабжение.

Основным источником питания планируется собственная трансформаторная подстанция. Сети электроснабжения к проектируемым зданиям и сооружениям прокладываются закрытым способом электрокабелями. Вокруг зданий и сооружений по контуру устанавливается горизонтальное заземляющее устройство на глубине 0,8 м стальной оцинкованной полосой 4х40 мм. От контуров заземления выполняются выводы на высоту 0,2 м от уровня земли для присоединения опуска от молниеприемных сеток..

## Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

•	телефонную связь общего пользования;

•	мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

•	открытые и специализированные цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

•	эфирное радио и телевещание

## 5.1.6.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующее положение

Рельеф местности равнинный, с перепадами высот от 31 м и до 36.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- 1. Организация рельефа - вертикальная планировка

- 2. Организация поверхностного стока

- 1. Организация рельефа - вертикальная планировка

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц.

В качестве инженерной защиты повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок является наиболее надежным и эффективным способом, т.к. позволяет выполнить работу постепенно, по мере освоения очередного участка или на самом участке выделить очередность (осваивать землю или строить дом). Дома рекомендуется сажать вдоль дорог. Отметки отмостки домов рекомендуется назначать чуть выше отметки проезжей части дорог.

## 5.1.6.7. Озеленение и благоустройство.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий труда.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения города (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2.  зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

В проекте планировки территории  предусмотрено озеленение и благоустройство участка в соответствии с нормативными требованиями, правилами и рекомендациями с учетом прилегающих к территории проектирования территорий.

Проектное решение по озеленению выполняет не только экологические и санитарно-гигиенические задачи по улучшению охраны окружающей среды, защите почв, атмосферы воздушного бассейна и т.д., но и решает эстетические и архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки в целом, зонированию дворовых и уличных пространств.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы) установлены в соответствии с СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

# 6. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно материалам Схемы территориального планирования и генерального плана на территории планировки не запланировано размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

# 7. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Территория муниципального образования является благополучным районом в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении.

На территории муниципального образования, могут возникнуть следующие производственные аварии, катастрофы и стихийные бедствия:

1. Аварии на объектах жизнеобеспечения населения.

Отключение электроэнергии:

- Прекращается подача напряжений 10/6/0,4 кВ на территорию муниципального образования, в результате чего нарушается работа предприятий жизнеобеспечения города, что приводит к экстремальным условиям жизни населения муниципального образования и нарушению производственной деятельности.

Прекращения подачи газа:

- В зависимости от места аварии на сетях газопровода прекращается работа котельных и подача газа в дома жителей индивидуальной жилой застройки города.

Прекращение подачи воды:

- В результате аварии на технологическом оборудовании городского водозабора или на внешних водоводах прекращается подача воды котельным муниципального образования. Также происходит полное или частичное нарушение режима подачи тепла населению и потребителям муниципального образования, прекращается подача холодной (питьевой) воды в жилые дома.

Нарушение в системах теплоснабжения:

- Авария на технологическом оборудовании котельных приводит к полному или частичному прекращению подачи тепловой энергии в жилые дома и общественные здания муниципального образования, в зависимости от характера аварии.

Нарушение в системе канализации по отводу хозяйственно-бытовых стоков:

- Выход из строя общегородского коллектора и головной канализационной насосной станции подачи хозяйственно-бытовых стоков на комплекс очистных сооружений, приводит к сбросу стоков на рельеф местности без их очистки. Аварии на сетях и сооружениях канализации города нарушает режим отвода хозяйственно-бытовых стоков.

2. Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах, при которых возможны возникновения избыточного давления, открытое горение углеводородного сырья, сильной задымлённости, разрушения зданий, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

3. Аварии на пунктах перекачки нефти, нефте- и газопроводах, при которых возможна утечка нефти с нанесением ущерба природной среде. При авариях на нефтепроводах и трубопроводах с возникновением пожара возможна сильная задымлённость места аварии, открытое горение углеводородного сырья, возникновения лесных пожаров, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

4. Аварии на транспорте.

Аварии на железнодорожном транспорте, при которых возможно крушение поездов, сходов вагонов с рельс, повреждение вагонов перевозящих опасные вещества, утечка легковоспламеняющихся жидкостей с возникновением пожаров, нанесением ущерба природной среде, прекращение ж/д движения. При авариях на ж/д транспорте возможна сильная задымлённость места аварии, возникновения лесных пожаров и нанесения большого материального ущерба. При транспортировке и проливе или выбросе в окружающую сильнодействующих ядовитых веществ возможно заражение возможно заражение воздуха, почвы, воды, растений и различных объектов выше установленных предельно допустимых значений, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

Аварии на автомобильном транспорте, при которых возможны дорожно-транспортные происшествия с автомобилями перевозящими опасные грузы, горюче-смазочные материалы, людей.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций включает:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производственных сил по территории муниципального образования с учётом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путём систематического снижения их накапливающегося потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путём повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надёжности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технологических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных промышленных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в областях защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности):

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления ;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приёмах и способах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств городского звена в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Мероприятия, проводимые при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций):

- оповещение органов управления городского звена региональной подсистемы РСЧС, рабочих, служащих и населения муниципального образования;

- проведение в готовность и развёртывание сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным и другим неотложным работам;

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры, связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- развёртывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых пострадавших;

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

- оказание гуманитарной помощи;

- формирование и восполнение резерва материально-технических, продовольственно-вещевых, медицинских и других ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках соглашений с аварийно-спасательной службой;

- проведение экстренных противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий по предупреждению вспышек эпидемий и эпизоотий;

- проведение иных неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям.

# 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

В соответствии со СНиП 35-01-2001  необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

# ПРИЛОЖЕНИЯ