# ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
| --- |
| Том 1. | Проект планировки: Основная часть. |  |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Графические материалы: |  |
|  | Проект планировки: Основная часть. |  |
| Лист 1 | Чертеж планировки территории | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертёж красных линий | М 1:2000 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
| Том 3. | Проект планировки: Материалы по обоснованию. |  |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Графические материалы: |  |
|  | Проект планировки: Материалы по обоснованию. |  |
| Лист 1 | Карта планировочной структуры территории | М 1:15000 |
| Лист 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| Лист 3 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2000 |
| Электронная версия проекта на CD |  |

Проект соответствует действующему законодательству РФ в области градостроительной деятельности, правилам и нормам градостроительного проектирования.

# Авторский состав:

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | Начальник партии топографии, руководитель проекта Начальник камеральной группы | Алексеев А.А. Логинов А.Н. |
| Юридическое сопровождение | Заместитель директора по инженерным изысканиям | Зеленин А.С. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | Начальник партии топографии, руководитель проекта Начальник камеральной группы | Алексеев А.А. Логинов А.Н. |

# Содержание

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА	1

Авторский состав:	2

Содержание	3

Введение.	4

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 53:20:0410301:246	5

1.1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.	5

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	5

1.1.1. Формирование планировочной структуры. Красные линии.	5

1.1.2. Планировочное решение.	5

1.1.3. Функциональное зонирование.	6

1.1.4. Основные параметры территории	7

1.1.5. Этапы строительства.	8

1.1.6. Санитарная очистка территории.	8

1.1.1.7. Параметры застройки территории.	9

1.1.8. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания.	10

1.1.8.1. Дорожная сеть.	11

1.1.9. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения	11

1.1.9.1. Водоснабжение и водоотведение.	11

1.1.9.2. Газоснабжение.	12

1.1.9.3. Электроснабжение.	12

1.1.9.4. Сети связи.	12

1.1.9.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	12

1.1.9.7. Озеленение и благоустройство.	13

1.1.10.ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	13

2. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	14

2.2. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.	16

# Введение.

Основанием для разработки документация по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:246, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение являлся договор от 05.10.2018 №118, заключённый между АО «институт Новгородинжпроект» и ООО «МежРегионИнвест»

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Земельным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Генеральным планом Успенского сельского поселения, в редакции решения Совета депутатов Успенского сельского поселения 30.12.2014 №183;

- Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от 30.12.2014 г. № 184  (в редакции решений от 10.11.2016 г. № 77, от 26.12.2016 № 78, от 10.04.2018  № 150)

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Постановлением от 10.09.2018 №173 Администрации  Успенского сельского поселения «О подготовке проекта планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:246;

- Техническим отчетом по инженерно-геодезическим изысканиям ВН-16334-09-ИГДИ, выполненным АО «институт Новгородинжпроект» в 2018 году.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

# 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 53:20:0410301:246

# 1.1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.

# ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

# 1.1.1. Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация – Генеральный план Успенского сельского поселения, в редакции решения Совета депутатов Успенского сельского поселения 30.12.2014 №183; и Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от 30.12.2014 г. № 184 (в редакции решений от 10.11.2016 г. № 77, от 26.12.2016 № 78, от 10.04.2018 № 150)

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – зон, кварталов, территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования выполнено с учётом фактического использования территории, предоставленных земельных участков, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к существующим земельным участкам.

Расстояние между красными линиями в большинстве случаев соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# 1.1.2. Планировочное решение.

Проект планировки выполнен с целью обеспечении устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления мест размещения объектов капитального строительства и строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

В соответствии с требованиями технического задания на разработку проекта планировки территории, объемно-пространственное решение застройки и планировочные решения проекта приняты в соответствии с Генеральным планом Успенского сельского поселения, в редакции решения Совета депутатов Успенского сельского поселения 30.12.2014 №183.

Задачи разрабатываемого проекта планировки:

- Определение параметров планировочной структуры территории;

- Разработка транспортных узлов;

- Определение границ зон существующего и планируемого размещения объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры;

- Определение границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового и коммунально-бытового назначения;

- Установление параметров элементов, планировочной структуры на данной территории;

- Уточнение транспортных связей.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

- природные и инженерно-геологические условия;

- планировочные ограничения различного характера;

- сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры;

- функциональное зонирование территории;

- удаленность существующих крупных транспортных магистралей.

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с техническим заданием заказчика, предложениями, поступившими в ходе выполнения работ, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

Главным фактором формирования планировочной структуры проектируемой территории является решение транспортной схемы в увязке с существующими и проектируемыми магистралями.

Из проектируемой территории земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:246 исключен, расположенный на нем участок лесного фонда с кадастровым номером 53:20:0410301:143.

В основу проектных предложений проекта планировки территории положены следующие принципы:

- четкое функциональное зонирование территории;

- создание транспортной инфраструктуры, имеющей как транзитные выезды на прилегающие перспективные магистрали;

- максимальный учет градостроительных и санитарно-экологических нормативов в планировочном решении.

Планируемое использование территории предполагается под строительство завода по производству стекла, а также объекты, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры для обеспечении функционирования производственного комплекса.

С учётом регламента для зоны П — производственная зона, были приняты следующие проектные решения.

На территории проектирования планируется осуществить строительство Завода флат-стекла, Обогатительного завода, складов, авто-транспортного предприятия, административно-бытовых зданий, здания водозабора, здания локальных очистных сооружений, трансформаторной подстанции газогенерирующей подстанции и пожарного депо. Также отведены территории под зоны отдыха и спорта и хозяйственные нужды.

Транспортная сеть территории представляет собой систему взаимосвязанных проездов обеспечивающих местные транспортные и пешеходные связи с магистральными автомобильными дорогами и проездами.

# 1.1.3. Функциональное зонирование.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятия, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Проектом предусмотрено разделение земельного участка 53:20:0410301:246 на следующие функциональные зоны:

- Производственная зона завода флат-стекло;

- Производственная зона обогатительного завода;

- Складская зона

- Административно-бытовая зона;

- Зона отдыха и спорта

- Хозяйственная зона;

- Зона территории водозабора;

Зона планируемого размещения внутриквартального озеленения и объектов благоустройства (территория общего пользования);

Зона территорий общего пользования (улично-дорожная сеть);

Зона планируемого размещения инженерных объектов сформирована, учитывая планируемые земельные участки трансформаторных подстанций и т.д.;

Зона размещения существующего объекта инженерной инфраструктуры (опоры);

Зона размещения планируемых площадок  для временного сбора и вывоза мусора.

При разработке проекта планировки и определения количество объектов социального обслуживания  принимались во внимание радиусы обслуживания  определенные региональными нормативами.

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей застройки, существующих и планируемых (изменяемых) красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Конфигурация проектируемых зон определяются необходимостью размещения транспортных проездов, а размеры территорий определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

# 1.1.4. Основные параметры территории

Технико-экономические показатели

Таблица 1.1.4.

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственная зона завода флат-стекло; | 318000 |
| 2 | Производственная зона обогатительного завода; | 107300 |
| 3 | Складская зона | 203120 |
| 4 | Административно-бытовая зона; | 69700 |
| 5 | Зона отдыха и спорта | 16000 |
| 6 | Хозяйственная зона; | 60670 |
| 7 | Зона территории водозабора; | 35900 |

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом планируемой застройки, существующих и планируемых красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Конфигурация проектируемых зон определяются необходимостью размещения транспортных проездов к планируемым площадкам, а размеры определяются в соответствии с потребностями предприятия.

Технико-экономические показатели

| Показатель | Ед. изм. | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | м2 | 1 202 524 |
| Территория размещения внутренних проездов и дорог | м2 |  |
| с асфальтобетонным покрытием: | м2 | 41236 |
| железные дороги | км | 1.863 |
| Территория занятая объектами капитального строительства для целей производства | м2 | 425300 |
| Территория занятая объектами капитального строительства с административно-бытовыми целями | м2 | 69700 |
| Территория занятая объектами капитального строительства с хозяйственно-техническими целями | м2 | 49870 |
| Территория зон отдыха и спорта | м2 | 16000 |
| Территория объектов водозабора и очистки стоков | м2 | 38200 |
| Территория автотранспортного предприятия | м2 | 6500 |
| Территория пожарного депо | м2 | 600 |

# 1.1.5. Этапы строительства.

Предварительный общий срок планируемого развития данной территории - 36 месяцев.

Начало работ планируется на январь 2019 года, окончание работ -декабрь 2022 года.

Для реализации данного инвестиционного проекта планируются следующие этапы очередности развития территории:

- Подготовительный этап, включающий в себя:

- сбор исходных данных, получение технических условий, согласования и т.д.;

- инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические);

- разработка проектно- сметной документации;

- прохождение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- формирование земельных участков под предлагаемую проектом застройку с постановкой их на государственный кадастровый учет;

- получение разрешения на строительство;

Срок выполнения работ по данному этапу: январь 2019 года - октябрь 2019 года;

- Первая очередь строительства:

- подъездные автомобильные дороги;

- подъездные железнодорожные пути;

- газогенерирующая подстанция;

- трансформаторная подстанция;

- инженерные коммуникации;

- обогатительный завод;

Срок выполнения работ по данному этапу: ноябрь 2019 года - декабрь 2021 года;

- Вторая очередь строительства:

- завод флат-стекла;

- водозабор;

- очистные сооружения

- автотранспортное предприятие;

- открытая и закрытая складские зоны;

- административно-бытовые здания и сооружения;

Срок выполнения работ по данному этапу: январь 2020 года - октябрь 2022 года;

- 4. Третья очередь строительства:

- хозяйственная зона;

- благоустройство территории;

- ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию

Срок выполнения работ по данному этапу: ноябрь 2022 года - декабрь 2022 года;.

# 1.1.6. Санитарная очистка территории.

Централизованный сбор и транспортировка отходов на полигоны от объектов, не относящихся к жилому фонду, осуществляется по договорам, предварительно заключённым со специализированными предприятиями. Вывоз отходов производится либо по графику, либо по разовым заявкам.

Метод производства работ на полигоне: послойное складирование, уплотнение, изоляция и захоронение. В качестве изолирующего инертного материала слоев отходов используется грунт и строительный мусор.

На полигоне бытовых отходов не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтесодержащих отходов, трупов животных, жидких отбросов, крупногабаритных отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться отдельно на специальных сооружениях.

Для токсичных отходов требуется специальная обработка и дальнейшее захоронение. Отработанные шины и замазученные отходы возможно использовать после переработки в дорожных покрытиях.

# 1.1.1.7. Параметры застройки территории.

Характеристики планируемого развития территории

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Производственная зона завода флат-стекло

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка строительная промышленность (код 6.6) - не более 60% от его площади;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Производственная зона обогатительного завода

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка строительная промышленность (код 6.6) - не более 60% от его площади;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Складская зона

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка склады (код 6.9) - не более 70% от его площади;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Административно-бытовая зона

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка строительная промышленность (код 6.6) - не более 60% от его площади;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Зона отдыха и спорта

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка прочие виды не подлежит установлению;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Хозяйственная зона

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка обслуживание автотранспорта (код 4.9) - не более 80% от его площади;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 6 метров.

#### Зона П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

#### Зона водозабора

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

- предельные (минимальные, максимальные) размеры не подлежит установлению;

- предельная высота строений не более 15 м, предельное количество надземных этажей не более 5;

- отступ застройки от красных линий планировочного элемента не менее 5 м, если проектом планировки не установлено иное;

- коэффициент застройки земельного участка прочие виды не подлежит установлению;

- отступ от границ смежных земельных участков до объектов строительства - не менее 10 метров.

# 1.1.8. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания.

Транспортная система предназначена для удовлетворения потребностей предприятия в передвижениях и перевозке грузов.

Планировочная схема дорожной сети принята в соответствии с предложенной схемой, решениями дорожной сети, определена границами проектируемой территории и по своему начертанию близка к прямоугольной. Положительными сторонами такой формы начертания дорожной сети являются: простота конфигурации и простота прокладки инженерных коммуникаций, водоотведения, конфигурации участков, проектирования и удобство связей.

Предложенная проектом планировки система дорог позволяет решать рационально организацию движения транспорта и пешеходов.

Проектом предлагается учесть необходимости предприятия в использовании не только автомобильного, но и железнодорожного транспорта в целях доставки и отгрузки материалов и продукции. Проект предусматривает устройство железнодорожных путей связывающих складские зоны предприятия с магистральными железнодорожными путями. Указанные планируемые железные дороги в графической части отражены на Схеме границ зон с особыми условиями использования территории. Также отражена планируемая дорожная сеть с асфальтобетонным покрытием.

# 1.1.8.1. Дорожная сеть.

Дорожная сеть на территориях планировки в настоящее время отсутствует.

Согласно материалам инженерно-геодезических изысканий дорожная сеть участка съемки представлена: автомобильной дорогой Зуево – Новая Ладога, а также М10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург, электрифицированными железными дорогами Москва — Санкт-Петербург (двухпутная)

Классификация элементов дорожной сети произведена, учитывая положения СП 42.13330.2011 и характеристики планируемого развития территории на основании материалов генерального плана и правил землепользования и застройки.

Дорожная сеть, проходящая на территории планировки, согласно СНиП 2.07.01-89*имеет следующую классификацию —улицы и дороги местного значения.

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50 - 75; магистральных улиц - 40 - 80; улиц и дорог местного значения - 15 - 25.

Перевозка производственных и строительных грузов, готовой продукции и товаров народного потребления осуществляется внешним автомобильным транспортом.

Предусмотрено устройство тротуаров с разделительным газоном между проезжей частью и тротуаром в целях обеспечения беспрепятственной механизированной уборки.

Материал покрытия дорог – асфальт.

Материал покрытия тротуаров – асфальтобетон и/или тротуарная плитка.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на перекрёстках дорог предлагается разместить оборудованные знаками пешеходные переходы.

На всех пересечениях улиц, попадающих в границы проектирования, запланировано размещение пешеходных переходов.

# 1.1.9. Положения о характеристиках развития
инженерно-технического обеспечения

В целях обеспечения нормального функционирования предприятий на планируемой территории планируется предусмотреть строительство линейных объектов сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и связи. С учетом уточнения планируемых мощностей и потребностей предприятий, объектов инфраструктуры и других объектов на планируемой территории конкретное местоположение, габариты и параметры трубопроводов и кабельных линий будут уточнены соответствующими проектами. В целях сохранения общей концепции принятой схемой размещения объектов на данной территории, а также удобством строительства и дальнейшего обслуживания планируемые инженерные коммуникации проектом предлагается разместить в коридорах следующих вдоль планируемых проездов. Указанные коридоры планируемых коммуникаций в графической части отражены на Схеме границ зон с особыми условиями использования территории.

# 1.1.9.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Источником водоснабжения на территории проектирования будет комплекс скважин, расположенных на территории зоны водозабора. Сеть водоснабжения будет выполнена трубопроводом из полиэтиленовых труб диаметрами 110х10 и 75х6,8. Наружное пожаротушение предусматривается от сети пожарных гидрантов, установленных на проектируемой внутриплощадочной сети на расстояниях 25-50 метров от проектируемых зданий

Водоотведение.

На проектируемой территории планируется размещение раздельных сетей водоотведения бытовых и промышленных стоков. Сети водоотведения будут выполнены трубопроводами из полиэтиленовых, керамических и бетонных труб различных диаметров.

Наружные сети дождевой канализации.

Дождевая канализация проектируется для сбора и отвода поверхностного стока и дренажных вод внутриплощадочной канализации. Проектом предусмотрен самотечный отвод дождевых вод в коллектор диаметром 250-315 мм с установкой колодцев. Самотечный коллектор прокладывается под дорогой. Высота засыпки над верхом трубы составляет 1,2-1,4 м. В качестве основания принято грунтовое плоское основание с песчаной подготовкой.

# 1.1.9.2. Газоснабжение.

Для удовлетворения потребности производственного комплекса в природном газе планируется подключение его к магистральному газопроводу среднего давления. Диаметры трубопроводов и спецификация оборудования будут предусмотрены в соответствующей проектной документации после получения технических условий в АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

# 1.1.9.3. Электроснабжение.

Основным источником питания планируется собственная трансформаторная подстанция. Сети электроснабжения к проектируемым зданиям и сооружениям прокладываются закрытым способом электрокабелями. Вокруг зданий и сооружений по контуру устанавливается горизонтальное заземляющее устройство на глубине 0,8 м стальной оцинкованной полосой 4х40 мм. От контуров заземления выполняются выводы на высоту 0,2 м от уровня земли для присоединения опуска от молниеприемных сеток.

# 1.1.9.4. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- открытые и специализированные цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радио и телевещание.

# 1.1.9.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение проездов с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. Территория проектирования не попадает в зону 1% подтопления ручья.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц.

В качестве инженерной защиты повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок является наиболее надежным и эффективным способом, т.к. позволяет выполнить работу постепенно, по мере освоения очередного участка или на самом участке выделить очередность (осваивать землю или строить дом). Дома рекомендуется сажать вдоль дорог. Отметки отмостки строений рекомендуется назначать чуть выше отметки проезжей части дорог.

Отвод дождевых и талых вод планируется осуществить с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки открытым способом. Под пересекаемыми дорогами укладываются водопропускные ж.б.трубы диаметром 0,5 м.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений, а так же в Материалах по обоснованию: Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

# 1.1.9.7. Озеленение и благоустройство.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий труда и производства.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации территории завода города (парки, озелененные территории проездов и т.д.);

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

В проекте планировки территории предусмотрено озеленение и благоустройство участка в соответствии с нормативными требованиями, правилами и рекомендациями с учетом прилегающих к территории проектирования территорий.

Проектное решение по озеленению выполняет не только экологические и санитарно-гигиенические задачи по улучшению охраны окружающей среды, защите почв, атмосферы воздушного бассейна и т.д., но и решает эстетические и архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки в целом, зонированию дворовых и уличных пространств.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы) установлены в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормативы обеспечения жилой застройки объектами благоустройства.

Часть земельного участка, предназначенного для производственных комплексов, незастроенная непосредственно зданием завода, образует прилегающую территорию с элементами благоустройства и обслуживания завода, включая:

1) подходы и подъезды к зданию;

2) основная автостоянка, гостевая автостоянка и автостоянка для инвалидов;

3) территории зеленых насаждений с площадками для отдыха;

Проектное решение по озеленению выполняет не только экологические и санитарно-гигиенические задачи по улучшению охраны окружающей среды, защите почв, атмосферы воздушного бассейна и т.д., но и решает эстетические и архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки в целом, зонированию дворовых и уличных пространств.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы) установлены в соответствии с СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

# 1.1.10.ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно материалам Схемы территориального планирования области и генерального плана на территории планировки не запланировано размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

# 2. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

Территория муниципального образования является благополучным районом в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении.

На территории муниципального образования, могут возникнуть следующие производственные аварии, катастрофы и стихийные бедствия:

1. Аварии на объектах жизнеобеспечения населения.

Отключение электроэнергии:

- Прекращается подача напряжений 10/6/0,4 кВ на территорию муниципального образования, в результате чего нарушается работа предприятий жизнеобеспечения города, что приводит к экстремальным условиям жизни населения муниципального образования и нарушению производственной деятельности.

Прекращения подачи газа:

- В зависимости от места аварии на сетях газопровода прекращается работа котельных и подача газа в дома жителей индивидуальной жилой застройки города.

Прекращение подачи воды:

- В результате аварии на технологическом оборудовании городского водозабора или на внешних водоводах прекращается подача воды котельным муниципального образования. Также происходит полное или частичное нарушение режима подачи тепла населению и потребителям муниципального образования, прекращается подача холодной (питьевой) воды в жилые дома.

Нарушение в системах теплоснабжения:

- Авария на технологическом оборудовании котельных приводит к полному или частичному прекращению подачи тепловой энергии в жилые дома и общественные здания муниципального образования, в зависимости от характера аварии.

Нарушение в системе канализации по отводу хозяйственно-бытовых стоков:

- Выход из строя общегородского коллектора и головной канализационной насосной станции подачи хозяйственно-бытовых стоков на комплекс очистных сооружений, приводит к сбросу стоков на рельеф местности без их очистки. Аварии на сетях и сооружениях канализации города нарушает режим отвода хозяйственно-бытовых стоков.

2. Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах, при которых возможны возникновения избыточного давления, открытое горение углеводородного сырья, сильной задымлённости, разрушения зданий, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

3. Аварии на пунктах перекачки нефти, нефте- и газопроводах, при которых возможна утечка нефти с нанесением ущерба природной среде. При авариях на нефтепроводах и трубопроводах с возникновением пожара возможна сильная задымлённость места аварии, открытое горение углеводородного сырья, возникновения лесных пожаров, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

4. Аварии на транспорте.

Аварии на железнодорожном транспорте, при которых возможно крушение поездов, сходов вагонов с рельс, повреждение вагонов перевозящих опасные вещества, утечка легковоспламеняющихся жидкостей с возникновением пожаров, нанесением ущерба природной среде, прекращение ж/д движения. При авариях на ж/д транспорте возможна сильная задымлённость места аварии, возникновения лесных пожаров и нанесения большого материального ущерба. При транспортировке и проливе или выбросе в окружающую сильнодействующих ядовитых веществ возможно заражение возможно заражение воздуха, почвы, воды, растений и различных объектов выше установленных предельно допустимых значений, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

Аварии на автомобильном транспорте, при которых возможны дорожно-транспортные происшествия с автомобилями перевозящими опасные грузы, горюче-смазочные материалы, людей.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций включает:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производственных сил по территории муниципального образования с учётом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путём систематического снижения их накапливающегося потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путём повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надёжности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технологических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных промышленных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в областях защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности):

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления ;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приёмах и способах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств городского звена в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Мероприятия, проводимые при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций):

- оповещение органов управления городского звена региональной подсистемы РСЧС, рабочих, служащих и населения муниципального образования;

- проведение в готовность и развёртывание сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным и другим неотложным работам;

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры, связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- развёртывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых пострадавших;

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

- оказание гуманитарной помощи;

- формирование и восполнение резерва материально-технических, продовольственно-вещевых, медицинских и других ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках соглашений с аварийно-спасательной службой;

- проведение экстренных противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий по предупреждению вспышек эпидемий и эпизоотий;

- проведение иных неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям.

# 2.2. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

В соответствии со СНиП 35-01-2001  необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.